Техническое задание на Установку для ЧВЧ - обеззараживания

медицинских отходов  с Пресс - деструктором

Поставка медицинского оборудования.

1. Общие требования.

Поставленный товар должен быть новым товаром, производства не ранее 2011-2012 г. (товаром, который не был в употребление, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.

2. Основные параметры системы.

Область применения: Установка предназначена для обеззараживания медицинских отходов класса Б (опасных) и В (чрезвычайно опасных) на местах или централизованно. В установке производится обезвреживание медицинских отходов, зараженных всеми возможными  видами бактериальных и вирусных инфекций.

3. Технические характеристики СВЧ:

Размер                               от 1200х530х560 до 1200х540х570

Масса                                от 50,00 кг. до 60 кг.

Питающее напряжение   220 В/50 Гц

Мощность                         2,42+/-10%

Объем камеры                  от 140 до 150

Производительность        от 20 кг за один цикл

Общее время цикла          не менее 70 минут

4. Комплект поставки:

4.1. Установка для СВЧ – обеззараживания -1 шт.;

4.2. Пакеты термостойкие одноразовые с ярлыками -300 шт.;

4.3. Бак эксплуатационный термостойкий с крышкой, содержащий фильтр – насадку -2 шт.;

4.4. Бак накопительный термостойкий с крышкой -3 шт.;

4.5. Раствор сенсибилизатора СВЧ – обеззараживания – 5 литров;

4.6. Одноразовые индикаторы «Фарматест -110/10» - 600 шт.;

4.7. Пресс для отходов – 1 шт.;

4.8. Пакеты для утилизации обеззараженных отходов – 100 шт.;

4.9. Стол медицинский из нержавеющей стали с ламинированным покрытием – 1 шт.;

4.10. Инструкция по эксплуатации, паспорт изделия.

5. Технические характеристики пресса:

5.1. Тип пресса                              Гидравлический

5.2. Размер                                     от 1600х500х450 мм. до 1700х55х500 мм.

5.3. Масса                                      от 90 до 100 кг.

5.4. Питающее напряжение         220 В/50 Гр

5.5. Мощность двигателя             1,5 кВт

5.6. Усилие прессования              от 8 до 9 тонн

5.7. Цикл прессования                  от  30 до 50 секунд

5.8. Объем приемной камеры      от 40 до 50 литров

Срок поставки до 15.02.2013 г.

Общая сумма товара от 830 000,00 до 850 000,00 рурбей.